粪便固定式无害化处理：

人类生活过程中产生的污水，是水体的主要污染源之一。主要是粪便和洗涤污水。城市每人每日排出的 生活污水量为150—400L，其量与生活水平有密切关系。生活污水中含有大量有机物，如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等；也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵；无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细菌作用下，易生恶臭物质。

大量的废水和面源污染后的水进入滇池，是造成水质下降和蓝藻泛滥的直接原因。其中：城镇生活污水排放占60%、工业废水排放占20%、农田废水、固体废弃物、农药化肥等随河流和雨水进入冠县后造成的污染占20%。冠县的污染百分之六十来自城市的粪便。冠县共有人口81.2万人，城镇人口近20万，每人每天按排出800克粪便计算，一日就有160吨粪便产生。每人每天排出的粪便中含氮18.6克、磷1.74克，可以污染10吨水体，160吨粪便就要污染200万吨水体。目前冠县年处理污水能力率仅为30.3%，这种补救是远远不能从根本挽救污染越来越重的严峻形势。要治理冠县，首先就要从源头抓起，处理好城市粪便。无害化处理城市粪便污水工作迫在眉睫！

该项目正是在上述的背景下提出的。该项目建设对减少水体污染、冠县生态环境的改善以及企业自身的发展都具有重要的意义。因此，该工程建设是必要而且迫切的。

技术优势

我公司采用新型MT-生活污水快速处理装置，该设备中除了普遍采用的絮凝法之外，还独特添加了管道混合器以及管道反应器，利用化学氧化法以及物理涡流法，取代了传统的生物相，并有效去除污水中的COD、BOD、NH4-N、∑P等污染物。本技术把城市粪便的无害化处理和资源化利用相结合。一方面消除了城市粪便的污染问题；同时，通过处理，在短时间内使人类粪便中的高分子有机物分解成为园林绿化可以很快吸收的高效绿色有机肥料。

环保优势

城市人粪便中含有大量的致臭物质和有机物，如硫化物、氮化物、脂肪族化合物等，本项目通过集中无害化处理和资源化利用，可大大减少城市大气恶臭物质污染源；同时，每年减少约10400吨COD排入环境水体，可大量减少城市生活污水对县区内河水质的污染，对改善冠县城区河道水质状况起积极作用。人粪便通过药物和高温灭菌处理，达到彻底无害化，杀灭了人粪便中的寄生虫卵、病毒和细菌等病源微生物，完全符合《粪便无害化卫生标准》(GB7959-1987)要求，对保护环境和预防疾病起重要作用。

工艺流程图

深圳九九八科技有限公司在吸收了国内外成熟稳定的生活污水处理工艺之后，研制出新型生活污水快速处理装置，取代了传统工艺中的不必要的池子，是传统污水处理的革命性替代品。

从以上对比中可以看出，MT—生活污水快速处理装置具有处理速度快、占地面积适中、原有设施利用率高等特点，所以本项目工艺选取MT—生活污水快速处理装置一步处理到位的新工艺，使处理后的水可以达到饮用标准。

# Text boxes

消毒装置

管式MBR超滤膜处理系统

菌种

曝气

出水达到中水回用标准

鸳鸯池

快速分类脱水处理设备

来料存储池

生物滤池

RO膜反渗透处理系统

回用存储池