东风牌DFA5041TWC型污水处理车

| 【主要技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 252 |
| 产品名称 | DFA5041TWC型污水处理车 | 产品号 | ZKUJY48M01K |
| 总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) |  | 外形尺寸(mm) | 5995×1950×2750 |
| 整备质量(Kg) | 4295 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 27/21 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
| 轴荷(Kg) | 2020/2470 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 选装新造型的前面罩.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:510mm.专用装置名称:真空泵,隔渣系统,发电机组,药物搅拌系统,控制箱;专用装置型号:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6;专用装置生产企业:深圳市九九八科技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,深圳市鸿辉五金机电有限公司.用于污水处理 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | DFA1041SJ20D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 5895×1950×2190 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 27/22 | 轮胎规格 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,8/9+5 | 前轮距(mm) | 1586,1660,1506 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1530,1586,1466 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U | 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 | 96 80 83 85 85 85 82 |