东风牌DFA5080TWJ型吸污净化车

| 【主要技术参数】 |
| --- |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 252 |
| 产品名称 | DFA5080TWJ型吸污净化车 | 产品号 | ZKUJZ48M01N |
| 总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) |  | 外形尺寸(mm) | 7100×2200×3300 |
| 整备质量(Kg) | 8080 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1210/2090 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
| 轴荷(Kg) | 3310/4965 | 最高车速(Km/h) | 99 |
| 其它 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接. 后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地高度:475mm.专用装置名称:真空泵,隔渣系统,发电机组,药物搅拌系统,控制箱,粪便处理系统;专用装置型号:JJB100,XR150,BL系列30,XR-3,HH6,JJB-F6;专用装置生产企业:深圳市九九八科技有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,东莞市凯华机电工程有限公司,东莞市祥瑞环保科技有限公司,深圳市鸿辉五金机电有限公司,深圳市九九八科技有限公司.用于吸污净化 |
| 【底盘技术参数】 |
| 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘（二类） |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 | 前轮距(mm) | 1770,1831,1740,1845 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1640,1610,1680 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4102-C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 91 |